## Slide 1: Toolbox Machineveiligheid: Draaibank
Bedrijfsnaam en datum

## Slide 2: Inhoud
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Draaibank
Waarom Machineveiligheid?
Ongevallen top 3
Veilige machine
Wat kun je zelf doen

## Slide 3
Bron: Monitor Arbeidsongevallen 2023 – Nederlandse Arbeidsinspectie
Waarom Machineveiligheid?
Groot aandeel in het aantal gemelde arbeidsongevallen.
In contact met arbeidsmiddel of object 26%
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Draaibank
Afgesloten ongevalsonderzoeken in 2023, opgesplitst naar ongevalstype.
Notes: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2024/08/26/monitor-arbeidsongevallen-2023
Het ongevalstype ‘In contact met arbeidsmiddel of object’ komt vaak voor in de sector Industrie (42% van de ongevallen in die sector). Hierbij gaat het in het merendeel van de gevallen om ongevallen waarbij het slachtoffer in contact kwam met bewegende delen van een machine (69%).

## Slide 4: Afscherming ontbreekt
Afscherming ontbreekt, maar onvoldoende effectief
Afscherming verwijderd
Verkeerde bediening
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Draaibank
Waarom Machineveiligheid?
Oorzaak contact met bewegende delen:

## Slide 5: Contact vingers / handen met draaiende delen.
Polijsten / schuren met draaibank.
Product niet goed ingeklemd (uit draaibank geslingerd)
Ernstig en blijvend letsel:
Amputatie en breuken van vingers, handen, armen of inwendig letsel. Breuken en grote snijwonden van andere lichaamsdelen met functieverlies als gevolg.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Draaibank
Ongevallen draaibank: top 3

## Slide 6: Check of de klauwplaat afgeschermd is met een beschermkap (geschakeld).
Check of de noodstop onmiddellijk bereikbaar is tijdens het gebruik.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Draaibank
Veilige machine
Check of de voedingskabels, stekkers en aansluitingen onbeschadigd zijn.
Check of de achterzijde afgeschermd is.
Afscherming meeneem as
Klauwplaatsleutel met veer
Advies:

## Slide 7
Wat kun je zelf doen?
Schuren, polijsten en afbramen van producten mag alleen wanneer de draaibank stilstaat.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Draaibank
Verwijder spanen nooit met de hand wanneer de machine draait, maar gebruik speciaal hiervoor geschikte hulpmiddelen.
Test de noodstop.
Zorg voor een opgeruimde werkplek vrij van krullen en koelsmeermiddelen.
Draag geen handschoenen.
Draag altijd een veiligheidsbril.
Voorkom dat kleding, sieraden en haren door de boor gegrepen kunnen worden.

## Slide 8
Wat kun je zelf doen?
Overbrug beveiligingen nooit.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Draaibank
Ontbreken beveiligingen of zijn ze overbrugd, bespreek dit met je leidinggevende.
Start niet met werken als je twijfel hebt over de veiligheid van de machine, bespreek dit met je leidinggevende.

## Slide 9
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Vragen?
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Draaibank

## Slide 10
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Hulp nodig?
Bespreek het met je leidinggevende of neem contact op met de preventiemedewerker.
Raadpleeg een Verbetercoach van 5xbeter: www.5xbeter.nl
Of bel de GRATIS Verbeterlijn: 0800 – 55 55 005
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Draaibank