## Slide 1: Schulung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Maschinensicherheit: Drehmaschine
Firmenname und Datum

## Slide 2: Inhalt
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Drehmaschine
Warum diskutieren wir über Maschinensicherheit?
Die 3 häufigsten Unfälle
Sichere Maschine
Was können Sie selbst tun?

## Slide 3
Quelle: Monitor für Arbeitsunfälle (Monitor Arbeidsongevallen) 2023 – Niederländische Arbeitsaufsichtsbehörde
Warum diskutieren wir über Maschinensicherheit?
Erheblicher Anteil an der Gesamtzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle.
Kontakt mit Arbeitsmitteln bzw. Gegenständen: 26%
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Drehmaschine
Abgeschlossene Untersuchungen zu Unfällen aus dem Jahr 2023, aufgeschlüsselt nach Unfallarten.
Notes: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2024/08/26/monitor-arbeidsongevallen-2023
Die Unfallart „Kontakt mit Arbeitsmitteln oder Gegenständen“ kommt in der Industrie häufig vor (42 % der Unfälle in diesem Sektor). Die meisten Unfälle betreffen Unfälle, bei denen das Opfer mit beweglichen Teilen einer Maschine in Berührung kommt (69 %).

## Slide 4: Keine Schutzeinrichtung
Schutzeinrichtung ist vorhanden, aber nicht ausreichend effektiv
Abnehmen der Schutzeinrichtung
Falsche Handhabung
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Drehmaschine
Warum diskutieren wir über Maschinensicherheit?
Ursache für den Kontakt mit beweglichen Teilen:

## Slide 5: Finger-/Handkontakt mit rotierenden Teilen.
Polieren/Schleifen auf der Drehmaschine.
Unzureichend eingespanntes Produkt (fällt aus der Drehmaschine).
Schwere und dauerhafte Verletzungen:
Amputation und Frakturen von Fingern, Händen, Armen oder innere Verletzungen. Frakturen und großflächige Risswunden an anderen Körperteilen mit daraus resultierendem Funktionsverlust.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Drehmaschine
Unfälle bei der Benutzung einer
Drehmaschine: Die 3 häufigsten

## Slide 6: Prüfen Sie, ob das Drehfutter mit der Schutzabdeckung (an) gesichert ist.
Prüfen Sie, ob der Notausschalter während des Betriebs sofort zugänglich ist.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Drehmaschine
Sichere Maschine
Prüfen Sie, ob Netzkabel, Stecker und Anschlüsse unbeschädigt sind.
Prüfen Sie, ob der hintere Teil abgedeckt ist.
Spindelabdeckung
Gefederter Spannschlüssel für Drehutter
Empfehlung:

## Slide 7
Was können Sie selbst tun?
Schleifen, Polieren und Entgraten sind nur bei stillstehender Drehmaschine erlaubt.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Drehmaschine
Entfernen Sie Späne niemals von Hand, während die Maschine in Betrieb ist. Verwenden Sie dafür die richtigen Werkzeuge.
Testen Sie den Notausschalter.
Sorgen Sie dafür, dass sich keine Späne oder Kühlschmierstoffe im Arbeitsbereich befinden.
Tragen Sie keine Handschuhe.
Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
Verhindern Sie das Einziehen von Kleidung, Schmuck und Haaren durch die Drehmaschine.

## Slide 8
Was können Sie selbst tun?
Lassen Sie keine Sicherheitsvorkehrungen aus.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Drehmaschine
Sollten Schutzmaßnahmen fehlen oder ausgelassen worden sein, diskutieren Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten.
Beginnen Sie nicht mit der Arbeit, wenn Sie Zweifel an der Sicherheit der Maschine haben. Diskutieren Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten.

## Slide 9
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Fragen?
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Drehmaschine

## Slide 10
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Brauchen Sie Hilfe?
Besprechen Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten oder wenden Sie sich an den Präventionsbeauftragten.
Wenden Sie sich an einen Trainer von 5xbeter: www.5xbeter.nl
Oder rufen Sie die KOSTENLOSE Hotline an: 0800 – 55 55 005
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Drehmaschine