## Slide 1: Toolbox Machineveiligheid: Kantbank
Bedrijfsnaam en datum

## Slide 2: Inhoud
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Kantbank
Waarom Machineveiligheid?
Ongevallen top 3
Veilige machine
Wat kun je zelf doen

## Slide 3
Bron: Monitor Arbeidsongevallen 2023 – Nederlandse Arbeidsinspectie
Waarom Machineveiligheid?
Groot aandeel in het aantal gemelde arbeidsongevallen.
In contact met arbeidsmiddel of object 26%.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Kantbank
Afgesloten ongevalsonderzoeken in 2023, opgesplitst naar ongevalstype.
Notes: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2024/08/26/monitor-arbeidsongevallen-2023
Het ongevalstype ‘In contact met arbeidsmiddel of object’ komt vaak voor in de sector Industrie (42% van de ongevallen in die sector). Hierbij gaat het in het merendeel van de gevallen om ongevallen waarbij het slachtoffer in contact kwam met bewegende delen van een machine (69%).

## Slide 4: Afscherming ontbreekt.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Kantbank
Waarom Machineveiligheid?
Afscherming ontbreekt, maar onvoldoende effectief.
Afscherming verwijderd.
Verkeerde bediening.
Oorzaak contact met bewegende delen:

## Slide 5: Voetbediening: handen in de gevarenzone.
Miscommunicatie bij werken met 2 personen aan één kantbank.
Nagrijpen (corrigeren van het werkstuk als de kantbank in werking is).
Ernstig en blijvend letsel:
Amputatie en breuken van vingers of vingertoppen met functieverlies als gevolg.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Kantbank
Ongevallen kantbank: top 3

## Slide 6: Check of:
de zijkanten van de kantbank zijn afgeschermd.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Kantbank
Veilige machine
de achterkant van de kantbank is afgeschermd.
de kantbank is uitgerust met een lichtscherm, laserstraalbeveiliging, tweehandenbediening met oplegvoorziening of andere passende beveiligingsoptie - zie Verbetercheck 5xbeter.
de noodstop onmiddellijk bereikbaar is tijdens gebruik.
of de voedingskabels, stekkers en aansluitingen onbeschadigd zijn.
Notes: Het type beveiliging is mede afhankelijk van het bouwjaar van de machine, zie hiervoor de verbetercheck van 5xBeter.

## Slide 7
Wat kun je zelf doen?
Gebruik de kantbank alleen als je daartoe bevoegd bent.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Kantbank
Test de aanwezige beveiligingen en de noodstop.
Wees alert op knelgevaar tussen het te buigen product en de kantbank (secundair knelgevaar).
Zorg bij kanten met meerdere personen voor goede en eenduidige communicatie!
Voorkom dat kleding, sieraden en haren gegrepen kunnen worden.
Overbrug beveiligingen nooit.
Ontbreken beveiligingen of zijn ze overbrugd, bespreek dit met je leidinggevende.
Start niet met werken als je twijfel hebt over de veiligheid van de machine, bespreek dit met je leidinggevende.

## Slide 8
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Vragen?
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Kantbank

## Slide 9
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Hulp nodig?
Bespreek het met je leidinggevende of neem contact op met de preventiemedewerker.
Raadpleeg een Verbetercoach van 5xbeter: www.5xbeter.nl
Of bel de GRATIS Verbeterlijn: 0800 – 55 55 005
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Kantbank