## Slide 1: Schulung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Maschinensicherheit: Abkantpresse
Firmenname und Datum

## Slide 2: Inhalt
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Abkantpresse
Warum diskutieren wir über Maschinensicherheit?
Die 3 häufigsten Unfälle
Sichere Maschine
Was können Sie selbst tun?

## Slide 3
Quelle: Monitor für Arbeitsunfälle (Monitor Arbeidsongevallen) 2023 – Niederländische Arbeitsaufsichtsbehörde
Warum diskutieren wir über Maschinensicherheit?
Erheblicher Anteil an der Gesamtzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle.
Kontakt mit Arbeitsmitteln bzw. Gegenständen: 26%.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Abkantpresse
Abgeschlossene Untersuchungen zu Unfällen aus dem Jahr 2023, aufgeschlüsselt nach Unfallarten.
Notes: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2024/08/26/monitor-arbeidsongevallen-2023
Die Unfallart „Kontakt mit Arbeitsmitteln oder Gegenständen“ kommt in der Industrie häufig vor (42 % der Unfälle in diesem Sektor). Die meisten Unfälle betreffen Unfälle, bei denen das Opfer mit beweglichen Teilen einer Maschine in Berührung kommt (69 %).

## Slide 4: Keine Schutzeinrichtung.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Abkantpresse
Schutzeinrichtung ist vorhanden, aber nicht ausreichend effektiv
Abnehmen der Schutzeinrichtung.
Falsche Handhabung.
Ursache für den Kontakt mit beweglichen Teilen:
Warum diskutieren wir über Maschinensicherheit?

## Slide 5: Fußsteuerung: Hände in der Gefahrenzone.
Unzureichende Kommunikation bei der Zusammenarbeit von 2 Personen an einer Abkantpresse.
Nachspannen (Korrektur der Lage des Werkstücks während des Betriebs der Abkantpresse).
Schwere und dauerhafte Verletzungen: Amputation und Frakturen von Fingern oder Fingerkuppen mit daraus resultierendem Funktionsverlust.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Abkantpresse
Unfälle bei der Benutzung einer Abkantpresse: Die 3 häufigsten

## Slide 6: Prüfen Sie, ob:
die Seitenkanten der Abkantpresse abgedeckt sind;
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Abkantpresse
Sichere Maschine
die Rückseite der Abkantpresse abgedeckt ist;
die Abkantpresse mit einem Lichtvorhang, einer Laserstrahlsicherung, einer Zweihandsteuerung mit Stütze oder einer anderen geeigneten Sicherheitseinrichtung ausgestattet ist - siehe 5xbeter-Sicherheitstest.
der Notausschalter während des Betriebs sofort zugänglich ist.
Netzkabel, Stecker und Anschlüsse unbeschädigt sind.
Notes: Die Art des Schutzes hängt teilweise vom Baujahr der Maschine ab, siehe hierzu den 5xBeter Verbesserungscheck.

## Slide 7
Was können Sie selbst tun?
Verwenden Sie eine Abkantpresse nur, wenn Sie dafür entsprechend qualifiziert sind.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Abkantpresse
Testen Sie die Sicherheitseinrichtungen und den Notausschalter.
Beachten Sie die Quetschgefahr zwischen dem gebogenen Produkt und der Abkantpresse (sekundäre Quetschgefahr).
Sorgen Sie beim Biegen mit mehreren Personen für eine gute und klare Kommunikation!
Verhindern Sie das Einziehen von Kleidung, Schmuck und Haaren.
Lassen Sie keine Sicherheitsvorkehrungen aus.
Sollten Schutzmaßnahmen fehlen oder ausgelassen worden sein, diskutieren Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten.
Beginnen Sie nicht mit der Arbeit, wenn Sie Zweifel an der Sicherheit der Maschine haben. Diskutieren Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten.

## Slide 8
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Fragen?
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Abkantpresse

## Slide 9
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Brauchen Sie Hilfe?
Besprechen Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten oder wenden Sie sich an den Präventionsbeauftragten.
Wenden Sie sich an einen Trainer von 5xbeter: www.5xbeter.nl
Oder rufen Sie die KOSTENLOSE Hotline an: 0800 – 55 55 005
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Abkantpresse