## Slide 1: Szkolenie BHP Bezpieczeństwo maszyn: Wiertarka kolumnowa
Nazwa firmy i data

## Slide 2: Spis treści
Pracuj bezpiecznie i zdrowo | Bezpieczeństwo maszyn: Wiertarka kolumnowa
Dlaczego omawiamy bezpieczeństwo maszyn?
3 najczęstsze wypadki
Bezpieczna maszyna
Co możesz zrobić sam(a)?

## Slide 3
Źródło: Monitor wypadków przy pracy (Monitor Arbeidsongevallen) 2023 – Holenderska Inspekcja Pracy
Dlaczego omawiamy bezpieczeństwo maszyn?
Duży udział w liczbie zgłoszonych wypadków przy pracy.
Kontakt ze sprzętem roboczym lub przedmiotem: 26%.
Pracuj bezpiecznie i zdrowo | Bezpieczeństwo maszyn: Wiertarka kolumnowa
Zakończone dochodzenia w sprawie wypadków z 2023 roku, z podziałem na rodzaje wypadków.
Notes: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2024/08/26/monitor-arbeidsongevallen-2023
Typ wypadku „Kontakt ze sprzętem roboczym lub przedmiotem” jest powszechny w sektorze przemysłowym (42% wypadków w tym sektorze). Większość wypadków to wypadki, w których ofiara miała kontakt z ruchomymi częściami maszyny (69%).

## Slide 4: Brak osłony.
Pracuj bezpiecznie i zdrowo | Bezpieczeństwo maszyn: Wiertarka kolumnowa
Osłona jest obecna, ale niewystarczająco skuteczna.
Zdjęcie osłony.
Nieprawidłowa obsługa.
Przyczyna kontaktu z ruchomymi częściami:
Dlaczego omawiamy bezpieczeństwo maszyn?
Notes: W normalnych procesach spawania stosuje się normę 1 mg, w przypadku stali nierdzewnej jest ona jeszcze niższa ze względu na zawartość chromu 6 (rakotwórczego).

## Slide 5: Rękawica wciągnięta przez wiertło.
Brak lub nieodpowiednie zaciśnięcie obrabianego przedmiotu.
Odzież, biżuteria lub włosy wciągnięte przez wiertło.
Poważne i trwałe obrażenia ciała:
Amputacja i złamania palców lub opuszków palców skutkujące utratą ich funkcji.
Pracuj bezpiecznie i zdrowo | Bezpieczeństwo maszyn: Wiertarka kolumnowa
Wypadki podczas użycia wiertarki: 3 najczęstsze
Notes: W normalnych procesach spawania stosuje się normę 1 mg, w przypadku stali nierdzewnej jest ona jeszcze niższa ze względu na zawartość chromu 6 (rakotwórczego).

## Slide 6: Zabezpieczenie uchwytu wiertarskiego: - uchwyt wiertarski i wiertło są zabezpieczone osłoną ochronną LUB - wiertarka jest wyłączona w najwyższym ustawieniu LUB - wiertarka jest zabezpieczona przez rozłącznik;
Mechanizm mocujący jest obecny i używany.
Pracuj bezpiecznie i zdrowo | Bezpieczeństwo maszyn: Wiertarka kolumnowa
Bezpieczna maszyna
Wyłącznik awaryjny jest obecny i znajduje się w zasięgu ręki.
Wiertarki są bezpiecznie ustawione.
Kable zasilające, wtyczki i podłączenia są nieuszkodzone.
Zabezpieczenie przed brakiem napięcia jest obecne.
Notes: W normalnych procesach spawania stosuje się normę 1 mg, w przypadku stali nierdzewnej jest ona jeszcze niższa ze względu na zawartość chromu 6 (rakotwórczego).

## Slide 7
Co możesz zrobić sam(a)?
Testuj wyłącznik awaryjny.
Pracuj bezpiecznie i zdrowo | Bezpieczeństwo maszyn: Wiertarka kolumnowa
Wyłącz wiertarkę po wierceniu i podczas mocowania nowego materiału.
Usuwaj zanieczyszczenia i wióry tylko po wyłączeniu wiertarki.
Pokrywa napędu powinna być zamknięta.
Nie noś rękawic.
Zawsze noś okulary ochronne.
Zapobiegaj wciągnięciu odzieży, biżuterii i włosów przez wiertło.
Usuwaj niepotrzebne narzędzia ze stołu wiertarki.
Dbaj o bezpieczeństwo, czystość i porządek w miejscu pracy.
Notes: 1 mg dotyczy normalnych procesów spawania, stal nierdzewna ma zawartość 1 µg/m3 ze względu na chrom 6 (substancję rakotwórczą). µg na m3 = mikrogram na metr sześcienny.

## Slide 8
Co możesz zrobić sam(a)?
Zapewnij stabilność maszyny i obrabianego przedmiotu, stosując urządzenia, takie jak przenośniki rolkowe lub stojaki rolkowe.
Pracuj bezpiecznie i zdrowo | Bezpieczeństwo maszyn: Wiertarka kolumnowa
Nigdy nie pomijaj żadnych zabezpieczeń.
Jeśli brakuje jakichkolwiek zabezpieczeń lub zostały one pominięte, omów to z przełożonym.
Nie rozpoczynaj pracy, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z bezpieczeństwem maszyny. Omów to z przełożonym.
Notes: 1 mg dotyczy normalnych procesów spawania, stal nierdzewna ma zawartość 1 µg/m3 ze względu na chrom 6 (substancję rakotwórczą). µg na m3 = mikrogram na metr sześcienny.

## Slide 9
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Pytania?
Pracuj bezpiecznie i zdrowo | Bezpieczeństwo maszyn: Wiertarka kolumnowa

## Slide 10
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Potrzebujesz pomocy?
Omów to ze swoim przełożonym lub skontaktuj się z pracownikiem ds. prewencji.
Skonsultuj się z trenerem z 5xbeter: www.5xbeter.nl
Lub zadzwoń na DARMOWĄ infolinię: 0800 – 55 55 005
Pracuj bezpiecznie i zdrowo | Bezpieczeństwo maszyn: Wiertarka kolumnowa