## Slide 1: Toolbox Machineveiligheid: Metaal- en profielwals
Bedrijfsnaam en datum

## Slide 2: Inhoud
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaal- en profielwals
Waarom Machineveiligheid?
Oorzaak ongevallen
Veilige machine
Wat kun je zelf doen?

## Slide 3
Bron: Monitor Arbeidsongevallen 2023 – Nederlandse Arbeidsinspectie
Waarom Machineveiligheid?
Groot aandeel in het aantal gemelde arbeidsongevallen.
In contact met arbeidsmiddel of object 26%.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaal- en profielwals
Afgesloten ongevalsonderzoeken in 2023, opgesplitst naar ongevalstype.
Notes: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2024/08/26/monitor-arbeidsongevallen-2023
Het ongevalstype ‘In contact met arbeidsmiddel of object’ komt vaak voor in de sector Industrie (42% van de ongevallen in die sector). Hierbij gaat het in het merendeel van de gevallen om ongevallen waarbij het slachtoffer in contact kwam met bewegende delen van een machine (69%).

## Slide 4: Afscherming ontbreekt.
Afscherming ontbreekt, maar onvoldoende effectief.
Afscherming verwijderd.
Verkeerde bediening.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaal- en profielwals
Waarom Machineveiligheid?
Oorzaak contact met bewegende delen:

## Slide 5: Kleding/haren/sieraden en handschoenen worden gegrepen door draaiende delen.
Ernstig en blijvend letsel:
Amputatie en breuken van vingers, handen, armen of inwendig letsel. Breuken en grote snijwonden van andere lichaamsdelen met functieverlies als gevolg.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaal- en profielwals
Oorzaak ongevallen metaalwals

## Slide 6: Hand- of voetbediening heeft de voorkeur boven een automatische stand.
Duidelijke walsrichting aangegeven op de bediening.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaal- en profielwals
Veilige machine
Check of de hand- of voetbediening is uitgerust met een vasthoudbediening of dat deze op een veilige afstand is geplaatst.
Bij de automatische stand dient altijd een veilige afstand van 1 armlengte in acht genomen te worden.
Check of er op elke plaats waar de wals bediend wordt een noodstopvoorziening aanwezig is.

## Slide 7
Wat kun je zelf doen?
Draag geen handschoenen.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaal- en profielwals
Test de noodstop.
Voorkom dat haren, kleding en sieraden door de wals gegrepen kunnen worden.
Denk aan een veilige afstand tot de wals.
Overbrug de beveiligingen nooit.
Ontbreken beveiligingen of zijn ze overbrugd, bespreek dit met je leidinggevende.
Start niet met werken als je twijfel hebt over de veiligheid van de machine, bespreek dit met je leidinggevende.

## Slide 8
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Vragen?
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaal- en profielwals

## Slide 9
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Hulp nodig?
Bespreek het met je leidinggevende of neem contact op met de preventiemedewerker.
Raadpleeg een Verbetercoach van 5xbeter: www.5xbeter.nl
Of bel de GRATIS Verbeterlijn: 0800 – 55 55 005
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaal- en profielwals