## Slide 1: Schulung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Maschinensicherheit: Metall- und Profilwalzmaschine
Firmenname und Datum

## Slide 2: Inhalt
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metall- und Profilwalzmaschine
Warum diskutieren wir über Maschinensicherheit?
Unfallursachen
Sichere Maschine
Was können Sie selbst tun?

## Slide 3
Quelle: Monitor für Arbeitsunfälle (Monitor Arbeidsongevallen) 2023 – Niederländische Arbeitsaufsichtsbehörde
Warum diskutieren wir über Maschinensicherheit?
Erheblicher Anteil an der Gesamtzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle.
Kontakt mit Arbeitsmitteln bzw. Gegenständen: 26%.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metall- und Profilwalzmaschine
Abgeschlossene Untersuchungen zu Unfällen aus dem Jahr 2023, aufgeschlüsselt nach Unfallarten.
Notes: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2024/08/26/monitor-arbeidsongevallen-2023
Die Unfallart „Kontakt mit Arbeitsmitteln oder Gegenständen“ kommt in der Industrie häufig vor (42 % der Unfälle in diesem Sektor). Die meisten Unfälle betreffen Unfälle, bei denen das Opfer mit beweglichen Teilen einer Maschine in Berührung kommt (69 %).

## Slide 4: Keine Schutzeinrichtung.
Schutzeinrichtung ist vorhanden, aber nicht ausreichend effektiv.
Abnehmen der Schutzeinrichtung.
Falsche Handhabung.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metall- und Profilwalzmaschine
Ursache für den Kontakt mit beweglichen Teilen:
Warum diskutieren wir über Maschinensicherheit?

## Slide 5: Einziehen von Kleidung, Haaren, Schmuck und Handschuhen durch rotierende Teile.
Schwere und dauerhafte Verletzungen:
Amputation und Frakturen von Fingern, Händen, Armen oder innere Verletzungen. Frakturen und großflächige Risswunden an anderen Körperteilen mit daraus resultierendem Funktionsverlust.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metall- und Profilwalzmaschine
Unfallursachen bei der Benutzung einer Metallwalzmaschine

## Slide 6: Die Hand- bzw. Fußsteuerung ist dem Automatikbetrieb vorzuziehen.
Die Rollrichtung sollte auf den Bedienelementen deutlich gekennzeichnet sein.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metall- und Profilwalzmaschine
Sichere Maschine
Prüfen Sie, ob die Hand- bzw. Fußsteuerung mit einer Stoppfunktion ausgestattet ist oder sich in einem sicheren Abstand befindet.
Halten Sie bei Verwendung des Automatikmodus immer einen Sicherheitsabstand von 1 ausgestreckten Armlänge ein.
Prüfen Sie, ob an jeder Stelle, an der die Walzmaschine bedient wird, ein Notausschalter vorhanden ist.

## Slide 7
Was können Sie selbst tun?
Tragen Sie keine Handschuhe.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metall- und Profilwalzmaschine
Testen Sie den Notausschalter.
Verhindern Sie das Einziehen von Haaren, Kleidung und Schmuck durch die Walzmaschine.
Halten Sie einen Sicherheitsabstand zur Walzmaschine ein!
Lassen Sie keine Sicherheitsvorkehrungen aus.
Sollten Schutzmaßnahmen fehlen oder ausgelassen worden sein, diskutieren Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten.
Beginnen Sie nicht mit der Arbeit, wenn Sie Zweifel an der Sicherheit der Maschine haben. Diskutieren Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten.

## Slide 8
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Fragen?
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metall- und Profilwalzmaschine

## Slide 9
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Brauchen Sie Hilfe?
Besprechen Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten oder wenden Sie sich an den Präventionsbeauftragten.
Wenden Sie sich an einen Trainer von 5xbeter: www.5xbeter.nl
Oder rufen Sie die KOSTENLOSE Hotline an: 0800 – 55 55 005
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metall- und Profilwalzmaschine