## Slide 1: Toolbox Machineveiligheid: Metaalzaag
Bedrijfsnaam en datum

## Slide 2: Inhoud
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaalzaag
Waarom Machineveiligheid?
Ongevallen top 3
Veilige machine
Wat kun je zelf doen?

## Slide 3
Bron: Monitor Arbeidsongevallen 2023 – Nederlandse Arbeidsinspectie
Waarom Machineveiligheid?
Groot aandeel in het aantal gemelde arbeidsongevallen.
In contact met arbeidsmiddel of object 26%.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaalzaag
Afgesloten ongevalsonderzoeken in 2023, opgesplitst naar ongevalstype.
Notes: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2024/08/26/monitor-arbeidsongevallen-2023
Het ongevalstype ‘In contact met arbeidsmiddel of object’ komt vaak voor in de sector Industrie (42% van de ongevallen in die sector). Hierbij gaat het in het merendeel van de gevallen om ongevallen waarbij het slachtoffer in contact kwam met bewegende delen van een machine (69%).

## Slide 4: Afscherming ontbreekt.
Afscherming ontbreekt, maar onvoldoende effectief.
Afscherming verwijderd.
Verkeerde bediening.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaalzaag
Waarom Machineveiligheid?
Oorzaak contact met bewegende delen:

## Slide 5: Kleding/haren/sieraden en handschoenen worden gegrepen door draaiende delen.
Ernstig en blijvend letsel:
Amputatie en breuken van vingers, handen, armen of inwendig letsel. Breuken en grote snijwonden van andere lichaamsdelen met functieverlies als gevolg.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaalzaag
Oorzaak ongevallen metaalzaag
Het niet goed vastklemmen van het product.

## Slide 6: Check of de machine stabiel staat opgesteld.
Check of het zaagblad is afgeschermd.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaalzaag
Veilige machine
Check of het opspanmechanisme werkt.
Check of de voedingskabels, stekkers en aansluitingen onbeschadigd zijn.
Check of de noodstop onmiddellijk bereikbaar is tijdens gebruik.
Check of er maatregelen genomen zijn tegen rondvliegende spanen en vloeistof.

## Slide 7
Wat kun je zelf doen?
Voorkom dat kleding, sieraden en haren gegrepen kunnen worden door de zaagmachine.
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaalzaag
Test de noodstop.
Draag gehoorbescherming bij geluidsniveaus van 80 dB en hoger.
Waarborg de stabiliteit van de machine en het werkstuk door het gebruik van bijvoorbeeld rollerbanen of rolbokken.
Overbrug de beveiligingen nooit.
Start niet met werken als je twijfel hebt over de veiligheid van de machine, bespreek dit met je leidinggevende.
Ontbreken beveiligingen of zijn ze overbrugd, bespreek dit met je leidinggevende.
Geadviseerd wordt een veiligheidsbril te dragen.

## Slide 8
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Vragen?
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaalzaag

## Slide 9
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Hulp nodig?
Bespreek het met je leidinggevende of neem contact op met de preventiemedewerker.
Raadpleeg een Verbetercoach van 5xbeter: www.5xbeter.nl
Of bel de GRATIS Verbeterlijn: 0800 – 55 55 005
Werk veilig en gezond | Machineveiligheid: Metaalzaag