## Slide 1: Schulung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Maschinensicherheit: Metallsäge
Firmenname und Datum

## Slide 2: Inhalt
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metallsäge
Warum diskutieren wir über Maschinensicherheit?
Die 3 häufigsten Unfälle
Sichere Maschine
Was können Sie selbst tun?

## Slide 3
Quelle: Monitor für Arbeitsunfälle (Monitor Arbeidsongevallen) 2023 – Niederländische Arbeitsaufsichtsbehörde
Warum diskutieren wir über Maschinensicherheit?
Erheblicher Anteil an der Gesamtzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle.
Kontakt mit Arbeitsmitteln bzw. Gegenständen: 26%.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metallsäge
Abgeschlossene Untersuchungen zu Unfällen aus dem Jahr 2023, aufgeschlüsselt nach Unfallarten.
Notes: https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2024/08/26/monitor-arbeidsongevallen-2023
Die Unfallart „Kontakt mit Arbeitsmitteln oder Gegenständen“ kommt in der Industrie häufig vor (42 % der Unfälle in diesem Sektor). Die meisten Unfälle betreffen Unfälle, bei denen das Opfer mit beweglichen Teilen einer Maschine in Berührung kommt (69 %).

## Slide 4: Keine Schutzeinrichtung.
Schutzeinrichtung ist vorhanden, aber nicht ausreichend effektiv.
Abnehmen der Schutzeinrichtung.
Falsche Handhabung.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metallsäge
Ursache für den Kontakt mit beweglichen Teilen:
Warum diskutieren wir über Maschinensicherheit?

## Slide 5: Einziehen von Kleidung, Haaren, Schmuck und Handschuhen durch rotierende Teile.
Schwere und dauerhafte Verletzungen:
Amputation und Frakturen von Fingern, Händen, Armen oder innere Verletzungen. Frakturen und großflächige Risswunden an anderen Körperteilen mit daraus resultierendem Funktionsverlust.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metallsäge
Unfallursachen bei der Benutzung einer Metallsäge:
Unsachgemäße Befestigung des Produkts.

## Slide 6: Prüfen Sie, ob die Maschine stabil aufgestellt ist.
Prüfen Sie, ob die Trennscheibe abgedeckt ist.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metallsäge
Sichere Maschine
Prüfen Sie, ob der Spannmechanismus funktioniert.
Prüfen Sie, ob Netzkabel, Stecker und Anschlüsse unbeschädigt sind.
Prüfen Sie, ob der Notausschalter während des Betriebs sofort zugänglich ist.
Prüfen Sie, ob Maßnahmen zum Vermeiden von in der Luft umherfliegenden Spänen und Flüssigkeiten getroffen wurden.

## Slide 7
Was können Sie selbst tun?
Verhindern Sie das Einziehen von Kleidung, Schmuck und Haaren durch die Säge.
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metallsäge
Testen Sie den Notausschalter.
Tragen Sie bei einem Lärmpegel von 80 dB oder mehr einen Gehörschutz.
Stellen Sie die Stabilität der Maschine und des Werkstücks sicher, indem Sie Vorrichtungen wie Rollenbahnen bzw. Rollenböcke verwenden.
Lassen Sie keine Sicherheitsvorkehrungen aus.
Beginnen Sie nicht mit der Arbeit, wenn Sie Zweifel an der Sicherheit der Maschine haben. Diskutieren Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten.
Sollten Schutzmaßnahmen fehlen oder ausgelassen worden sein, diskutieren Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten.
Das Tragen einer Schutzbrille wird empfohlen.

## Slide 8
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Fragen?
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metallsäge

## Slide 9
info@5xbeter.nl | www.5xbeter.nl
Brauchen Sie Hilfe?
Besprechen Sie dies mit Ihrem Vorgesetzten oder wenden Sie sich an den Präventionsbeauftragten.
Wenden Sie sich an einen Trainer von 5xbeter: www.5xbeter.nl
Oder rufen Sie die KOSTENLOSE Hotline an: 0800 – 55 55 005
Sicher und gesund arbeiten | Maschinensicherheit: Metallsäge